Tabla interactiva - 150", Software Limba Romana inclus, Multi-touch 10 puncte, Multi-user

1. Echipamente si accesorii minim solicitate:

| 1.1 | Tabla interactiva – 1 bucata |
| --- | --- |
| Tip | Tabla interactiva trebuie sa permita utilizare atat tactila (deget), cat si cu marker-ul |
|  | Tehnologie utilizata: Multi-Touch – ce trebuie sa permita utilizarea tablei de pana la 16 utilizatori simultan |
|  | Ofera utilizatorilor posibilitatea de a folosi simultan gesturi diferite: micsorare, marire, rotire, inclinare |
|  | Suporta gesture recognition: scriere cu un deget, selectie cu doua degete si stergere cu palma |
|  | Permite integrarea nativa cu solutiil de invatamant la distanta prin Zoom, Google Meet, Hangouts, StarLeaf, Microsoft Teams si orice alta aplicatie de invatamant la distanta sau videoconferinta |
|  | Permite realizarea de tururi virtuale 360 grade pentru a face lectia/prezentarea cat mai captivanta pentru elevi/studenti/participanti |
|  | Tabla interactiva trebuie sa aiba minim 18 butoane tactile amplasate pe ambele laterale alte tablei interactive, customizabile |
|  | Functii avansate de inregistrare, salvare si reaccesare a lectiilor intr-un numar mare de formate (word, pdf, jpeg etc.) |
|  | Posibilitate de integrare nativa in solutiile de videoconferinta |
|  | Suprafata speciala pentru proiectie anti-reflexie |
|  | Suport pentru aplicatii educationale 3rd-party |
|  | Suprafata tablei trebuie sa permita scriere cu marker tip whiteboard si sa fie usor de curatat cu orice solutie clasica |
|  | Software gratuit in limba romana, multidisciplinar, pentru a spori interactiunea si comunicarea dintre profesori si elevi |
|  | Configurarea tablei interactive trebuie sa fie rapida, parcursa in doar cativa pasi |
|  | Instrument 3D ce permite vizulizarea modelelor 3D, dar si deplasarea, rotirea si marirea/micsorarea modelelor |
|  | Functie de calibrare automata, prin apasarea unui singur buton |
| Specificatii tehnice: Dimensiuni | Minim 3562 x 1365, grosime maxima 40 mm |
| Diagonala | Minim 380 cm |
| Puncte de contact | Minim 10 puncte - Deget/Marker Touch |
| Tehnologie | IR |
| Calibrare | 4, 9, 12, 15, 20, 25 puncte |
| Rezolutie | Minim 32768 x 32768 |
| Precizie | Maxim 3 mm |
| Timp de raspuns | Maxim 6 ms (Deget/Marker) |
| Format | 8:3 |
| Reflexie lumina ambientala | Zero |
| Dimensiuni suprafata activa | Minim 3461 mm x 1266 mm |
| Dimensiuni suprafata proiectie | Minim 3378 x 1265 mm |
| Sisteme de operare compatibile | Windows XP/2003/Vista/7/8,8.1,10, Linux, Mac 10.X |
| Alimentare | USB, ≤1W |
| Suprafata scriere | Suporta Marker tip whiteboard, orice culoare |
| Garantie | 3 ani, integral, suport tehnic asigurat 24/7 |
| Certificari | CE, FCC, RoHS, ISO9001, ISO14001, ISO14021 |
| Accesorii incluse | Cablu USB 10 m (optional extensie 20 m), Accesorii pentru montaj pe perete, CD software educational in limba romana, Manual de utilizare software in limba romana, Manual de utilizare tabla in limba romana |
| Greutate bruta | Maxim: 59 kg |
| Greutate neta | Maxim: 44 kg |

| 1.2 | Licenta software interactiv in limba romana – 1 bucata |
| --- | --- |
| Tip | Software interactiv de tip platforma educationala integral in limba romana, pentru a facilita interactiunea didactica intre profesor si elev |
|  | Software multidisciplinar integrat in curricula specifica pentru: chimie, biologie, fizica, matematica etc. |
|  | Software licentiat pentru un numar nelimitat de utilizatori, disponibil atat in limba romana, cat si in alte limpi de circulatie internationala |
|  | Software multi page care permite lucrul in mai multe pagini simultan si navigarea intre acestea |
|  | Librarie de unelte si elemente grafice, animate si non animate pentru augmentarea lectiilor: rigle, echere, ecuatii, animale, plante si multe altele |
|  | Biblioteca virtuala cu 14.230 de imagini |
|  | Functie de recunoastere automata a scrisului de mana |
|  | Functie Freehand Drawing Tools: mouse function, radiera, zoom si rotire |
|  | Functii avansate de inregistrare, salvare si reaccesare a lectiilor disponibile in formate (word, pdf, jpeg etc.) |
|  | Inserare imagini, video sau decupare a portiunilor din ecran sau din alte fisiere si inserarea lor in lectia curenta |
|  | Posibilitare optionala de imbunatatire solutie nativ compatibila in vederea activarii unor functii avansate de vot si interactivitate |
|  | Optiuni de mutare, rotire, clonare, redimensionare, marire, blocare, reflectorizare si animare a obiectelor de pe spatiul de lucru, alaturi de instrumentele de matematica incluse (rigla, raportor, compas) |
|  | Elementele stocate in libraria software-ului educational trebuie sa fie sortate in functie de disciplina de studiu |
|  | Functie de recunoastre a gesturilor: folosirea unui singur deget pentru scriere, a doua degete pentru a selecta si a palmei pentru a sterge |

2. Servicii optionale disponibile

| 2.1 | Tip serviciu disponibil | Caracteristici |
| --- | --- | --- |
| 2.1.1 | Training/ instruire si asistenta acordata utilizatorilor | Furnizorul trebuie sa aiba posibilitatea sa puna la dispozitia beneficiarilor, la cererea ulterioara, un curs acreditat de catre Autoritatea Nationala pentru Calificari (ANC), recunoscut la nivel national de Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale si Ministerul Educatiei. Cursul va fi sustinut de traineri acreditati si va putea fi sustinut atat in mediul online, cat si in locatia beneficiarilor. Instruirea trebuie realizata in scopul de a familiariza beneficiarii cu functionalitatile hardware ale tablelor interactive, dar si a folosirii aplicatiilor software si modulelor suplimentare. Pentru a asigura acuratetea informatiilor transmise, cursul trebuie sustinut de furnizorul tablei interactive. |

Se solicita:

- Produsele vor fi noi, nefolosite si in afara statusului EOL marcat de producator.

- Garantia intregului sistem: 36 luni.

- Disponibilitate 24/7 pentru deschiderea tichetelor tehnice.

- Propunerea ofertantului va include toate materialele marunte si accesoriile pentru furnizarea solutiei functionale la cheie.

- Ofertantul va face dovada personalului calificat pentru instalarea si configurarea sistemului.