Display interactiv – 75’’

1. Echipamente si accesorii minim solicitate:

| 1.1 | Ecran interactiv 75’’ |
| --- | --- |
| Specificatii tehnice: |  |
| Ecran: Diagonala | Minimum 75 inch |
| Rezolutie | Minimum 3840 x 2160 |
| Suprafata activa | 160.07 x 92.89cm (74.52”) |
| Tehnologie | Led IFPD |
| Design | Ultra-subtire |
| Sticla securizata | 4mm |
| Raport aspect | 16:9 |
| Unghi de vizualizare | 178° |
| Luminozitate | Minimum 450 cd/m2 |
| Contrast | Minimum 5000:1 |
| Numar culori | Minimum 10 Bit (1.07 B) |
| Rezolutii suportate | Minimum 1024x768/1280x720/1280x960/1280x1024/1360x768/1440x900/1600x1200/1920x1080/3840x2160 |
| Timp de raspuns | <8 ms |
| Functionalitati tactile: Temperatura de lucru | 0°c – 40°c |
| Mod de scriere | Deget sau stilou |
| Puncte de atingere | Minimum 20 puncte |
| Acuratete | <2 mm |
| Tehnologie touch | IR Technology |
| Rezolutie la pozitionare | 4096x4096/16384x16384/32768x32768 |
| Timp de raspuns | <8 ms |
| Viteza cursor | >180 dot/Sec |
| Port de comunicare | USB |
| Conectivitate: Intrari in spate: Intrari in fata: Iesiri in spate: | 2 x HDMI, 1 x RJ45, 1 x DP, 1 x MIC, 1 x USB 3.0, 1 x Touch-USB, 1 x RS232, 1 x TF CARD, 1 x LAN, 1 x WiFi, 1 x BT, 1 x OPS Port, 1 x VGA+Audio, 1 x YPBPR, 1 x AV 1 x HDMI, 1 x USB-C, 3 x USB 3.0, 1 x TOUCH-usb 1 x HDMI 2.0, 1 x RJ45, 1 x Earphone |
| General: Greutate neta: Greutate bruta: Dimensiuni pachet: Dimensiuni aparat: Durata de viata: | Maxim 55 Kg Maxim 71 Kg Maxim 1873 x 1204 x 240mm Maxim 1707.4 x 1030.1 x 93.3mm Minim 50.000 ore |
| Consum: Standby: Consum evaluat: Plaja voltaj: | <0.5 W 160 W AC (100-240) V-50/60Hz |
| Capabilitati: System: GPU: CPU: RAM: Flash: | Android 11.0 Mali G52 A55*4@1.9G 4GB DDR3 32GB EMMC |
| Sunet: | Built in 2x15W frontal |
| Posibilitate VESA | 600x400 |
| Compatibilitate: | Windows, Mac OS, Linux |
| Aplicatie Software educationala cu minim urmatoarele functionalitati: | -Permite profesorilor realizarea de lectii interactive, gratuit, licenta perpetua pe viata -Permite realizarea de adnotari, scriere si desen atat pe interfata de tip whiteboard, cat si pe fisiere externe de tip PDF. -Librarie de resurse educationale care permite inserarea de resurse din domenii precum: chimie, geografie, matematica (resurse 3D, instrumente specific, , informatica, muzica, sport, etc -Permite realizarea de captura de ecran si inregistrari cu scopul accesarii ulterioare -Modul de cautare web integrat care permite accesarea si setarea de pagini predefinite pentru un acces faci la resurse de pe internet, direct in lectia creata -Permite comutarea in modul “arata desktop” fara a fi necesara inchiderea aplicatiei software -Pentru o mai buna vizibilitate, trebuie sa permite modul de vizualizare de tip “fullscreen” -Functie recunoastere forme geometrice si transpunerea desenelor realizate de utilizator in forme corecte -Functie de selectie in scopul evidentierii unui segment de continut afisat pentru o mai buna vizualizare de catre toti utilizatorii -Scurtatura functie de stergere pagina direct pe pagina de lucru, in scopul accesarii facile cu posibilitatea de accesare a paginilor sterse din meniu dedicate “listare pagini” -Posibilitati multiple pentru functie scriere pentru o mai buna evidentiere a continutului adnotat: scriere curenta, evidentiere culoare, functie dublare prin efect de umbra, posibilitate evidentiere prin efecte precum: curcubeu, spirala colorata, efect forme geometrice -Scurtatura care sa permita inserarea de aplicatii/programe in lista de utilizare care sa permita accesul utilizatorilor intr-un mod facil si rapid la alte resurse fara a fi nevoie inchiderea aplicatiei educationale: de exemplu posibilitate deschidere aplicatie videoconferinta Zoom, motoare de cautare, acrobat reader, etc -Posibilitate selectie continut cu marcare individuala a fiecarui element din selectie si posibilitate de a roti, mari, micsora, muta continutul cu scopul de a oferi interactivitate lectiilor/continutului afisat -Functie de: duplicare, stergere, blocare, clonare infinita prin simpla atingere a elementului initial, inserare link web pe elemente, adaugare la favorite, adaugare in toate paginile. ordonare elemente in pagina de lucru, inserare animatii. -Personalizare meniu interfata principala -Posibilitate creare conferinta cu pana la 49 utilizatori -Acces gratuit pe viata, pentru a oferi compatibilitate cu sistemul hardware, aplicatia trebuie sa fie dezvoltata de acelasi furnizor cu display-ul interactiv. |
| Aplicatie software organizare clasa si activitati care sa permita minim urmatoarele: | -Accesarea si conectarea profesorilor de pe aplicatie Android si Windows -Inregistrarea utilizatorilor -Accesare whiteboard, realizare teste, sondaje -Partajare ecran -Accesare fisiere din surse externe -Selectie afisare ecranelor conectate, in functie de necesitatea afisarii -Monitorizare activitate echipamente conectate -Acces gratuit pe viata, pentru a oferi compatibilitate cu sistemul hardware, aplicatia trebuie sa fie dezvoltata de acelasi furnizor cu display-ul interactiv. |
| Aplicatie notite: | -Permite integrarea cu Android -Realizarea de notite, schite, adnotari si partajarea acestora intr-un mod faci prin intermediul unui cod QR sau prin E-mail. -Multiple functii de scriere si evidentiere continut -Acces gratuit, pe viata, pentru a oferi compatibilitate cu sistemul hardware, aplicatia trebuie sa fie dezvoltata de acelasi furnizor cu display-ul interactiv. |
| Software Management IT si Securitate in retea: | - Management IT si gestionarea retelei cu functii de siguranta online - Monitorizarea tuturor device-urilor din institutia scolara dintr-un singur punct central - Software-ul trebuie sa dispuna de aplicatie ce poate fi instalata pe toate echipamentele care se doresc a fi monitorizate, cat si de un server/consola de tehnician pentru monitorizarea centralizata a echipamentelor in timp real - Colectare date si raportare in timp real - Integrare cu Active Directory - Auto-Discovery ale echipamentelor noi, inclusiv switchuri, imprimante, etc. si prezentarea optiunii de a integra aceste echipamente in sistem in mod automat - Posibilitatea inrolarii a pana la minim 10.000 de echipamente - Posibilitatea extindere sistem cu scopul de conectare a mai multor institutii - Interfata de tip dashboard, user friendly, care sa permita accesul la activitatile IT, personalizabila - Permite realizarea de grupuri de interes in functie de cerinte specifice - Permite gruparea dinamica a echipamentelor in functie de criterii prestabilite - Realizarea de inventare in functie de criterii prestabilite - Inventariere dispozitive/periferice de la terti furnizori in cadrul carora se pot monitoriza: contractele, costurile, detalii furnizori, date de expirare - Inventariere licente software cu scopul verificarii conformitatii acestora, verificarii statusului de folosire, oferind informatii relevante despre toate aplicatiile instalate (inclusiv aplicatii din magazin Windows 8 si 10) - Raportare cu privire la aplicatiile instalate cu posibilitate de vizualizare ora pornire/inchidere, ore aplicatie activa; lista aplicatii aprobate si restrictionate, posibilitate aplicare restrictii temporare - Posibilitate monitorizare acces internet cu scopul asigurarii unui mediu sigur de invatare: creare liste de site-uri web aprobate si restrictionate Control acces internet in functie de zi, ora, permitand de exemplu accesul la jocuri aprobate pentru activitatilor scolare in afara orelor de program - Suita de alerte prin care se anunta in mod automat modificarile care au loc in reteaua scolii - Posibilitate creare alerte personalizate: deviceuri adaugate, modificari hardware, aplicatii instalate/dezinstalate; alerte de eroare, alerte cu privire la componenta hardware - Permite eficientizarea activitatii prin oferirea de rapoarte cu privire la device-urile lasate pornite in afara orelor de program, numarul de deviceuri neutilizate cu posibilitate de salvare si export - Posibilitate monitorizare consum energie si oferirea de rapoarte de tip “consum de energie per dispozitiv” pentru identificarea posibilei risipe si realizarii politicii de gestionare cat mai eficienta (oprire/pornire dispozitive)’, “politici de inactivitate” cu posibilitatea ca device-urile, in functie de lipsa activitatii, sa se opreasca - Monitorizare servicii imprimare cu posibilitate raport costuri de tiparire (color, alb negru) - Sa permita blocarea, accesul complet, accesul in citire pentru device-uri de tip memory stick, autorizarea pe perioade definite, definirea cereri de aprobare utilizare - Posibilitate de realizare rapoarte si export in cel putin formatele: PDF, DOC, XLS. - Integrare cu aplicatie mobila gratuita (Android sau iOS) care sa permita utilizatorilor accesul la informatie indiferent de locatie in care se afla - Aplicatiile mobile trebuie sa includa posibilitatea scanarii unui cod de tip QR pentru identificarea rapida a PC-urilor din sistem - Monitorizare in timp real a PC-urilor din sistem, inclusiv vizualizarea a multiple monitoare in acelasi timp pentru a oferi o imagine de ansamblu a activitatii desfasurate - Functie de notificare in masa cu scopul comunicarii eficiente cu personalul si studentii pentru a sprijini procedurile de urgenta si de blocare. Notificarile trebuie sa fie de tip unidirectional, alertele fiind afisate in mod automat pe device-uri, fara ca acestea sa poata fi ascunse sau ignorate - Posibilitate resetare parole utilizatori - Posibilitate localizare utilizator, daca echipamentul suporta aceasta functionalitate si este activata - Posibilitate executare comenzi de tip PowerShell pe unul sau mai multe deviceuri simultan - Integrare cu functie de tip audio chat prin care personalul didactic poate discuta cu studenti, grupuri de elevi de tip: conversatii audio bidirectionale complete, unidirectional cand se doreste doar transmitere de mesaj. |
| Training/ instruire si asistenta acordata utilizatorilor | Optional: include sesiune training detaliat si specializat pentru Software Management IT si Securitate in retea cu scopul familiarizarii utilizatorilor cu toate instrumentele oferite si modurile de lucru. |