Pachet Interactiv diagonala minim 254 cm in configuratie completa cu videoproiector proiectie ultra short throw si accesorii

1. Echipamente si accesorii minim solicitate:

| 1.1 | Tabla interactiva – 1 bucata |
| --- | --- |
| Tip | Tabla interactiva de tip All-in-one trebuie sa permita utilizare atat tactila (deget), cat si cu marker-ul |
|  | Tehnologie touch: minim 10 puncte de contact |
|  | Sa aiba un design integrat cu functie multi-touch, tehnologie IR si PC tip OPS |
|  | Echipata cu incinte acustice amplifcate cu putere 15W |
|  | Integrare inclusa cu microfon wireless multifunctional digital 2.4G (microfon inclus) |
|  | Martori vizuali ce indica status pentru urmatoarele: Power, PC, Videoproiector, Sursa, Vol-, Vol+, Mute |
|  | Sa aiba 15 butoane tactile amplasate pe ambele laterale alte tablei interactive, customizabile |
|  | Echipata cu senzor RFID, posibilitate de configurare carduri RFID cu functii de pornire/oprire |
|  | Panou de control pozitionat frontal, avand minim functiile: control volum, pornire/oprire generala, pornire/oprire PC tip OPS, pornire/oprire videoproiector, mute/unmute sunet |
|  | Suprafata de scriere trebuie sa suporte scrierea cu marker tip whiteboard, usor de curatat |
|  | Functie de recunoastre a gesturilor: folosirea unui singur deget pentru scriere, a doua degete pentru a selecta si a palmei pentru a sterge |
|  | Functie Freehand Drawing Tools: mouse function, radiera, zoom si rotire |
|  | Functie screen off/screen on: apasarea cu 5 degete simultan timp de 3 secunde dezactiveaza modulul interactiv si permite scrierea cu markere tip whiteboard |
|  | Functie e-ink - editare cu cerneala digitala inteligenta in aplicatii precum Word, PowerPoint, Excel, PDF sau adnotari in timp real in Microsoft Explorer/Edge |
|  | Functie de inregistrare audio-video a lectiilor pentru redare ulterioara sau arhiva |
|  | Integrare nativa in solutiile de videoconferinta sau invatamant la distanta |
|  | Suprafata de proiectie a tablei interactive trebuie sa fie speciala pentru proiectie anti-reflexii |
|  | Tabla intercativa de tip All-in-one trebuie sa fie echipata cu un modul PC tip OPS avand minim urmatoarea configuratie: CPU i5 4300M, 4G DDR3L, HDD 500Gb, Intel HD Graphics, gigabit NIC |
| Specificatii tehnice: Dimensiuni | Minim 2372 x 1368mm, grosime maxima 85 mm |
| Structura | Aluminiu |
| Suprafata scriere | Anti-reflexie, suporta scrierea cu marker tip whiteboard, orice culoare |
| Puncte de contact | Minim 10 puncte - Deget/Marker Touch |
| Tehnologie | IR |
| Calibrare | Nu necesita calibrare |
| Rezolutie | Minim 32768 x 32768 |
| Precizie | Maxim 0.05 mm |
| Timp de raspuns | Maxim 8 ms (Deget/Marker) |
| Format | 16:9 |
| Reflexie lumina ambientala | Zero |
| Dimensiuni suprafata activa | Minim 2317 mm x 1262 mm |
| Diagonala suprafata proiectie | Minim 2216 mm x 1245 mm |
| Difuzoare incorporate | Minim 2 x 15W |
| Alimentare | AC 220V±10%, 50 Hz |
| Sisteme de operare compatibile | Windows XP/2003/Vista/7/8,8.1,10, Linux, Mac OS |
| Interfete conectare panou frontal | Minim 2 x USB 3.0 Minim 1 x IQUSB Minim 1 x HDMI |
| Interfete conectare spate | 1 x AC Power Input 1 x AC 220V Output, Minim 1 x IQUSB Minim 1 x USB2.0 Minim 1 x HDMI In Minim 1 x HDMI Out Minim 1 x VGA Input Minim 1 x VGA Out Minim 1 x Audio 3.5mm In Minim 1 x AUX 3.5mm Out Minim 1 x RS232 Minim 1 x DB9 Minim 1 x Amplifier Out |
| Garantie | 3 ani, integral, suport tehnic asigurat 24/7 |
| Senzor NFC | Da |
| Slot OPS | Da |
| Panou control frontal | Da, cu butoane touch capacitive pentru: volum + , volum -, mute, pornire/oprire videoproiector, PC, resetare PC, selectare sursa |
| Indicatori LED panou frontal | Power, PC, Videoproiector, Sursa, Vol-, Vol+, Mute |
| Certificari | CE, FCC, RoHS, ISO9001, ISO14001, ISO14021 |
| Accesorii incluse | Sistem de prindere pe perete, conectica, cabluri, 2 x card RFID, manual de utilizare in limba romana, manual de utilizare software in limba romana |
| Optionale incluse in pachetul de baza | Microfon wireless Frecventa: 2.4 G Functii: Vorbire, Pornire/Oprire, Laser Pointer, Volum +, Volum -, Mute Distanta functionare: minim 15 m Autonomie: minim 8-12 ore |
| Greutate bruta | Maxim 39 kg |
| Greutate neta | Maxim 29 kg |

| 1.2 | Videoproiector – 1 bucata |
| --- | --- |
| Caracteristici | Alimentare USB-A pentru dispozitive Luminozitate ridicata Corectie digitala avansata a imaginii Latenta redusa in modul Gaming |
| Specificatii tehnice: Tehnologie afisaj | Texas Instruments DLP |
| Rezolutie nativa | Minimum 800x600 SVGA |
| Rezolutie maxima suportata | 1920 x 1200 |
| Sincronizare orizontala (KHz) | 31 ~ 97 |
| Sincronizare verticala (KHz) | 56 ~ 85 |
| Aspect nativ | 4:3 |
| Putere luminoasa | Minimum 3800 Lumeni |
| Corectie keystone vertical | Minim +/-40° |
| Raport de contrast | Minimum 30000:1 |
| Rata de aruncare | 1.94:1 ~ 2.16:1 |
| Distanta de aruncare | 1.2 ~ 12.0 m |
| Lungime focala | 21.85 ~ 24.01 mm |
| Numarul f | 2.41 |
| Zoom digital | Minimum intervalul 0.8x – 2.0x |
| Zoom optic | 1:1 fix |
| Conectivitate | Intrari: Minimum 1x HDMI 1.4 Minimum 1x Mini D-sub 15 pin (VGA) Minimum 1x S-Video Minimum 1x 3.5 mm Stereo Mini Jack Iesiri: Minimum 1 x USB-A for Wireless Dongle Minimum 1x 3.5 mm Stereo Mini Jack Securitate: Slot Kensington, temporizator si blocare cod PIN |
| Tip lampa | UHP |
| Durata maxima de viata a sursei de lumina | 15000 Ore |
| Difuzoare | Minimum 1x 3W |
| Nivel zgomot | Maximum 30 dB |
| Consum de energie | Maximum 267W |
| Temperatura de operare | Maximum intervalul 5 – 40 °C |
| Dimensiuni | Maximum 240x315x109 mm |
| Altitudine maxima de operare | 3048 m |
| Greutate | Maximum 2.8 kg |
| Accesorii incluse | Telecomanda, cablu VGA, cablu de alimentare, ghid de utilizare |
| Garantie videoproiector | 24 luni |
| 1.3 | Suport videoproiector – 1 bucata |
| Specificatii tehnice: Tip | Suport de tavan pentru videoproiector |
| Material | Otel |
| Finisaj suprafata | Suprafata acoperita cu pulbere |
| Culoare | Negru mat/Alb lucios/Alb mat |
| Dimensiuni | Minim 236 x 202 x 648 mm |
| Sarcina maxima | Minim 20 Kg |
| Interval adaptabilitate montaj | Minim intervalul 226 – 314 mm |
| Inclinare | Minim intervalul +15°~-15° |
| Pivotare | Minim intervalul +10°~-10° |
| Lungime profil adaptabil | Minim intervalul 430 – 650 mm |
| Sistem de management al cablurilor | Da |

| 1.4 | Licenta software interactiv in limba romana – 1 bucata |
| --- | --- |
| Tip | Software-ul interactiv trebuie sa fie de tip platforma educationala disponibila integral in limba romana, pentru a facilita interactiunea didactica intre profesor si elev |
|  | Minim biblioteca virtuala cu 14.230 de imagini |
|  | Disponibil integral in limbile: romana, engleza, germana, maghiara, bulgara si alte limbi de circulatie internationala |
|  | Functii interactive minim disponibile: scris de mana si recunoasterea acestuia, adnotare, diagrame, inregistrare, animatii, paginatie si instrumente specifice fiecarei discipline in parte (matematica, fizica, chimie, biologie etc.). |
|  | Minim 3 posibilitati distincte de utilizare: Pregatire – mod dedicat pentru pregatirea lectiilor/prezentarilor, Predare – mod pentru predarea/prezentarea propriu-zisa, Desktop – mod ce permite efectuarea de adnotari pe orice tip de material existent pe computer/laptop |
|  | Functie ecran mobil (Fly screen) – permite trimiterea de documente stocate local pe computer-ul/laptop-ul conectat la tabla catre dispozitive mobile de tip laptop/telefon prin scanarea unui cod QR generat de software |
|  | Functie mod diapozitiv (Slide Mode) – software-ul trebuie sa permita intrarea intr-un mod de prezentare |
|  | Functie de Adaugare (Add) – permite adaugarea de noi programe |
|  | Software-ul trebuie sa contina o biblioteca proprie de materiale didactice diversificate predefinite, structurate in functie de disciplina de studiu |
|  | Functii minime mod Desktop: Selectare, Creion, Radiera, Captura de ecran, Anterior, Urmator, Salvare adnotari si Stergere Adnotari ce se aplica de asemenea in cazul documentelor Office (e-ink) |
|  | Functii gestionare fisiere: Fisier nou, Deschidere, Salvare, Inchidere |
|  | Functii minime administrare pagini: Nou – sistemul trebuie sa suporte adaugarea unui numar infinit de pagini, Stergere, Grupare a paginilor, Rigla, Aranjare in pagina, Scalare, Animatie |
|  | Instrumente minime pentru desen: creion, forme, tabel si personalizarea acestora, posibilitatea de a adauga linii, functii, tabele, grafice, adaugare site-uri web (functie Incorporata), histograme, etichete, diagrame informationale si diagrame fishbone. |
|  | Instrumente minime pentru ecran: Amplificator (mareste zona de ecran selectata - functie de zoom in), Ecran negru (black screen), Evidentiere (highlight – aratarea unei zone de ecran liber aleasa), Spot (pune in evidenta zona de ecran selectata), Masca (mask - ascunde o zona de pe ecran), Tragere orizontala, Instrument de perspectiva, Captura ecran |
|  | Software-ul trebuie sa permita inserarea fisierelor de tip: foto (bmp, jpg, jpeg, png, gif), video si audio (wmv, avi, mp4, rm, flv, asf, mp3, wav) sau txt |
|  | Functie citire – software-ul trebuie sa poata reda audio textul selectat |
|  | Functie miscare inertiala pentru a asigura miscarea obiectelor de pe ecran cu aceeasi viteza cu care utilizatorul isi misca mana |
|  | Biblioteca de resurse – software-ul trebuie sa permita adaugarea de fisiere stocate local pe computer/laptop sau din cloud |
|  | Functie de adaugare animatii – software-ul trebuie sa permita adaugarea de animatii atat pentru paginile create, cat si pentru grupuri individuale de obiecte |
|  | Functie de incarcare capturi de ecran si comparare a acestora – trebuie sa suporte incarcarea a minim 4 capturi simultan |
|  | Alte functii minim solicitate: copy-paste, Formule (se pot selecta diferite functii matematice), Numar aleatoriu (functie de tragere la sorti), Ceas (include functie de cronometrare), Subtitlu, Inregistrare sunet, Cautare (cautarea se realizeaza online, iar rezultatul poate fi tras pe pagina dorita din tabla), Traducere, Personalizare bara de instrumente. |
|  | Suporta mod Multi-User pentru a permite mai multor utilizatori sa utilizeze uneltele disponibile simultan, optiuni de rotire si/sau zoom pentru unul sau mai multe obiecte selectate prin functia Gesture Recognition din Windows OS. |
|  | Suporta mod Multi-Screens pentru impartirea ecranului in doua, trei sau patru sectiuni pentru utilizare de 2-4 elevi. |
|  | Software-ul trebuie sa permita utilizarea simultana a doua table interactive in moduri diferite dupa cum urmeaza: Interactiune – pe fiecare dintre table se pot opera lucruri diferite, Extensie – cele doua zone de proiectie sunt unite pentru a crea impreuna un ecran mai mare, Dublare – ambele table afiseaza acelasi continut. |
|  | Suporta mod Raspuns Interactiv prin intermediul unui sistem de tip IQClick ce trebuie sa permita raspunderea la intrebari pe durata orelor/prezentarilor, dar si examinarea elevilor/participantilor. |
|  | Posibilitate configurare tip de vot/raspuns pentru modul Raspuns Interactiv: acordare/restrictionare drept de vot, durata sesiune de vot, exportare rezultate. |
|  | Licenta aferenta software-ului interactiv trebuie sa fie de tip perpetuu, cu acces nelimitat la toate versiunile ulterioare ale aplicatiei. |
|  | Software-ul trebuie sa aiba functie de verificare automata a update-urilor. |

2. Servicii optionale disponibile

| 2.1 | Tip serviciu disponibil | Caracteristici |
| --- | --- | --- |
| 2.1.1 | Training/ instruire si asistenta acordata utilizatorilor | Furnizorul trebuie sa aiba posibilitatea sa puna la dispozitia beneficiarilor, la cererea ulterioara, un curs acreditat de catre Autoritatea Nationala pentru Calificari (ANC), recunoscut la nivel national de Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale si Ministerul Educatiei. Cursul va fi sustinut de traineri acreditati si va putea fi sustinut atat in mediul online, cat si in locatia beneficiarilor. Instruirea trebuie realizata in scopul de a familiariza beneficiarii cu functionalitatile hardware ale tablelor interactive, dar si a folosirii aplicatiilor software si modulelor suplimentare. Pentru a asigura acuratetea informatiilor transmise, cursul trebuie sustinut de furnizorul tablei interactive. |

Se solicita:

- Produsele vor fi noi, nefolosite si in afara statusului EOL marcat de producator.

- Garantie:

  - Tabla Interactiva - 36 luni

  - Videoproiector - 24 luni

  - Accesorii - 12 luni

- Disponibilitate 24/7 pentru deschiderea tichetelor tehnice.

- Ofertantul va face dovada personalului calificat pentru instalarea si configurarea sistemului.