Pachet Interactiv diagonala minim 381 cm in configuratie completa cu videoproiector proiectie ultra short throw si accesorii

1. Echipamente si accesorii minim solicitate:

| 1.1 | Tabla interactiva – 1 bucata |
| --- | --- |
| Tip | Tabla interactiva trebuie sa permita utilizare atat tactila (deget), cat si cu marker-ul |
|  | Tehnologie utilizata: Multi-Touch – ce trebuie sa permita utilizarea tablei de pana la 16 utilizatori simultan, dual board |
|  | Ofera utilizatorilor posibilitatea de a folosi simultan gesturi diferite: micsorare, marire, rotire, inclinare |
|  | Suporta gesture recognition: scriere cu un deget, selectie cu doua degete si stergere cu palma |
|  | Permite integrarea nativa cu solutiil de invatamant la distanta prin Zoom, Google Meet, Hangouts, StarLeaf, Microsoft Teams si orice alta aplicatie de invatamant la distanta sau videoconferinta |
|  | Permite realizarea de tururi virtuale 360 grade pentru a face lectia/prezentarea cat mai captivanta pentru elevi/studenti/participanti |
|  | Tabla interactiva trebuie sa aiba minim 18 butoane tactile amplasate pe ambele laterale alte tablei interactive, customizabile |
|  | Functii avansate de inregistrare, salvare si reaccesare a lectiilor intr-un numar mare de formate (word, pdf, jpeg etc.) |
|  | Posibilitate de integrare nativa in solutiile de videoconferinta |
|  | Suprafata speciala pentru proiectie anti-reflexie |
|  | Suport pentru aplicatii educationale 3rd-party |
|  | Suprafata tablei trebuie sa permita scriere cu marker tip whiteboard si sa fie usor de curatat cu orice solutie clasica |
|  | Software gratuit in limba romana, multidisciplinar, pentru a spori interactiunea si comunicarea dintre profesori si elevi |
|  | Configurarea tablei interactive trebuie sa fie rapida, parcursa in doar cativa pasi |
|  | Instrument 3D ce permite vizulizarea modelelor 3D, dar si deplasarea, rotirea si marirea/micsorarea modelelor |
|  | Functie de calibrare automata, prin apasarea unui singur buton |
| Specificatii tehnice: Dimensiuni | Minim 3562 x 1365, grosime maxima 40 mm |
| Diagonala | Minim 380 cm |
| Puncte de contact | Minim 10 puncte - Deget/Marker Touch |
| Tehnologie | IR |
| Calibrare | 4, 9, 12, 15, 20, 25 puncte |
| Rezolutie | Minim 32768 x 32768 |
| Precizie | Maxim 3 mm |
| Timp de raspuns | Maxim 6 ms (Deget/Marker) |
| Format | 8:3 |
| Reflexie lumina ambientala | Zero |
| Dimensiuni suprafata activa | Minim 3461 mm x 1266 mm |
| Dimensiuni suprafata proiectie | Minim 3378 x 1265 mm |
| Sisteme de operare compatibile | Windows XP/2003/Vista/7/8,8.1,10, Linux, Mac 10.X |
| Alimentare | USB, ≤1W |
| Suprafata scriere | Suporta Marker tip whiteboard, orice culoare |
| Garantie | 3 ani, integral, suport tehnic asigurat 24/7 |
| Certificari | CE, FCC, RoHS, ISO9001, ISO14001, ISO14021 |
| Accesorii incluse | Cablu USB 10 m (optional extensie 20 m), Accesorii pentru montaj pe perete, CD software educational in limba romana, Manual de utilizare software in limba romana, Manual de utilizare tabla in limba romana |

| 1.2 | Videoproiector – 1 bucata |
| --- | --- |
| Specificatii tehnice: Sistem de proiecţie | 3LCD sau echivalent |
| Panou LCD | 0,59’’ D9 |
| Luminozitate culori/alba | Interval minim 3.500 – 2.900 Lumeni, in modul economic |
| Rezolutie | WXGA 2 |
| Raport de aspect | 16:10 |
| Raport contrast | Minimum 14.000 : 1 |
| Sursa de lumină | Lampa |
| Durata de viata lampa | Minimum 9.000 ore în modul economisire energie |
| Corecţie Keystone | Manual vertical/orizontal : ± 3° |
| Frecvenţă de generare a imaginii 2D pe verticală | 100 Hz - 120 Hz |
| Raport proiecţie | 0,28 - 0,37:1 |
| Zoom | Digital, Factor: 1 - 1,35 |
| Dimensiuni proiecţie | 60” – 100” |
| Numărul F al lentilei | 1,6 |
| Distanţă focală a lentilei | 3.7mm |
| Focus | Manual |
| Funcţiune Display USB | 3 în 1: fotografie / mouse / sunet |
| Conectivitate minimum | VGA in/out, 3x HDMI, Composite RCA, USB tip A, USB tip B, MHL, RS-232C, 3x Intrare stereo jack, Intrare microphone jack, Jack out, Interfata Ethernet (100 Base-TX / 10 Base-T) |
|  | Nu se accepta folosirea adaptoarelor audio-video pentru a nu dauna calitatii si integritatii semnalelor AV si control. |
| Securitate | Protecţie Kensington, Protecţie parolă, Orificiu pentru cablul de securitate, Blocare unitate LAN wireless, Securitate LAN wireless, Protecţie prin parolă |
| Caracteristici | Reglare automată luminozitate, Selecţie automată a intrării, Difuzor integrat minimum 16W, Logo personalizat utilizator, Pornire/oprire directă, Compatibil cu cameră documente, Funcţie partajare, Posibilitate de conectare în reţea LAN wireless |
| Consum de energie | Maximum 355 W (in modul normal) |
| Dimensiuni | Maximum 370‎ x 405 x 153 mm |
| Greutate | Maximum 6 kg |
| Nivel zgomot normal | Maximum 37 dB |
| Temperatura de functionare | 5°C - 40°C |
| Suport de perete inclus | Da |

| 1.3 | Modul OPS PC |
| --- | --- |
| Specificatii tehnice: |  |
| Procesor | Minimum Intel Core i3-4000 |
| Placa grafica | Minimum Intel® HD 530 |
| RAM | Minimum 4 GB DDR4 |
| Stocare | Minimum 128 GB SSD |
| Interfata wireless | WiFi Dual Band(2.4 GHz si 5 GHz) |
| Bluetooth | Minimum 4.0 |
| Audio | Realtek ALC662 |
| Retea | Realtek 8111F Gigabit |
| Conectivitate porturi minimum | 4x USB 3.0 Type-A 1x RJ45 10/100/1000M 1x HDMI 1.4 iesire 2x USB 2.0 Type- A 1x VGA iesire 1x Intrare Mic 3.5mm 1 x Iesire casti 3.5mm 2 x WIFI/BT ANT 1 x Clr CMOS button |
| Greutate | 1.5kg |
| Sisteme de operare suportate | Win7/Win8/Win10 |

| 1.4 | Licenta software interactiv in limba romana – 1 bucata |
| --- | --- |
| Tip | Software-ul interactiv trebuie sa fie de tip platforma educationala disponibila integral in limba romana, pentru a facilita interactiunea didactica intre profesor si elev |
|  | Minim biblioteca virtuala cu 14.230 de imagini |
|  | Disponibil integral in limbile: romana, engleza, germana, maghiara, bulgara si alte limbi de circulatie internationala |
|  | Functii interactive minim disponibile: scris de mana si recunoasterea acestuia, adnotare, diagrame, inregistrare, animatii, paginatie si instrumente specifice fiecarei discipline in parte (matematica, fizica, chimie, biologie etc.). |
|  | Minim 3 posibilitati distincte de utilizare: Pregatire – mod dedicat pentru pregatirea lectiilor/prezentarilor, Predare – mod pentru predarea/prezentarea propriu-zisa, Desktop – mod ce permite efectuarea de adnotari pe orice tip de material existent pe computer/laptop |
|  | Functie ecran mobil (Fly screen) – permite trimiterea de documente stocate local pe computer-ul/laptop-ul conectat la tabla catre dispozitive mobile de tip laptop/telefon prin scanarea unui cod QR generat de software |
|  | Functie mod diapozitiv (Slide Mode) – software-ul trebuie sa permita intrarea intr-un mod de prezentare |
|  | Functie de Adaugare (Add) – permite adaugarea de noi programe |
|  | Software-ul trebuie sa contina o biblioteca proprie de materiale didactice diversificate predefinite, structurate in functie de disciplina de studiu |
|  | Functii minime mod Desktop: Selectare, Creion, Radiera, Captura de ecran, Anterior, Urmator, Salvare adnotari si Stergere Adnotari ce se aplica de asemenea in cazul documentelor Office (e-ink) |
|  | Functii gestionare fisiere: Fisier nou, Deschidere, Salvare, Inchidere |
|  | Functii minime administrare pagini: Nou – sistemul trebuie sa suporte adaugarea unui numar infinit de pagini, Stergere, Grupare a paginilor, Rigla, Aranjare in pagina, Scalare, Animatie |
|  | Instrumente minime pentru desen: creion, forme, tabel si personalizarea acestora, posibilitatea de a adauga linii, functii, tabele, grafice, adaugare site-uri web (functie Incorporata), histograme, etichete, diagrame informationale si diagrame fishbone. |
|  | Instrumente minime pentru ecran: Amplificator (mareste zona de ecran selectata - functie de zoom in), Ecran negru (black screen), Evidentiere (highlight – aratarea unei zone de ecran liber aleasa), Spot (pune in evidenta zona de ecran selectata), Masca (mask - ascunde o zona de pe ecran), Tragere orizontala, Instrument de perspectiva, Captura ecran |
|  | Software-ul trebuie sa permita inserarea fisierelor de tip: foto (bmp, jpg, jpeg, png, gif), video si audio (wmv, avi, mp4, rm, flv, asf, mp3, wav) sau txt |
|  | Functie citire – software-ul trebuie sa poata reda audio textul selectat |
|  | Functie miscare inertiala pentru a asigura miscarea obiectelor de pe ecran cu aceeasi viteza cu care utilizatorul isi misca mana |
|  | Biblioteca de resurse – software-ul trebuie sa permita adaugarea de fisiere stocate local pe computer/laptop sau din cloud |
|  | Functie de adaugare animatii – software-ul trebuie sa permita adaugarea de animatii atat pentru paginile create, cat si pentru grupuri individuale de obiecte |
|  | Functie de incarcare capturi de ecran si comparare a acestora – trebuie sa suporte incarcarea a minim 4 capturi simultan |
|  | Alte functii minim solicitate: copy-paste, Formule (se pot selecta diferite functii matematice), Numar aleatoriu (functie de tragere la sorti), Ceas (include functie de cronometrare), Subtitlu, Inregistrare sunet, Cautare (cautarea se realizeaza online, iar rezultatul poate fi tras pe pagina dorita din tabla), Traducere, Personalizare bara de instrumente. |
|  | Suporta mod Multi-User pentru a permite mai multor utilizatori sa utilizeze uneltele disponibile simultan, optiuni de rotire si/sau zoom pentru unul sau mai multe obiecte selectate prin functia Gesture Recognition din Windows OS. |
|  | Suporta mod Multi-Screens pentru impartirea ecranului in doua, trei sau patru sectiuni pentru utilizare de 2-4 elevi. |
|  | Software-ul trebuie sa permita utilizarea simultana a doua table interactive in moduri diferite dupa cum urmeaza: Interactiune – pe fiecare dintre table se pot opera lucruri diferite, Extensie – cele doua zone de proiectie sunt unite pentru a crea impreuna un ecran mai mare, Dublare – ambele table afiseaza acelasi continut. |
|  | Suporta mod Raspuns Interactiv prin intermediul unui sistem de tip IQClick ce trebuie sa permita raspunderea la intrebari pe durata orelor/prezentarilor, dar si examinarea elevilor/participantilor. |
|  | Posibilitate configurare tip de vot/raspuns pentru modul Raspuns Interactiv: acordare/restrictionare drept de vot, durata sesiune de vot, exportare rezultate. |
|  | Licenta aferenta software-ului interactiv trebuie sa fie de tip perpetuu, cu acces nelimitat la toate versiunile ulterioare ale aplicatiei. |
|  | Software-ul trebuie sa aiba functie de verificare automata a update-urilor. |

2. Servicii optionale disponibile

| 2.1 | Tip serviciu disponibil | Caracteristici |
| --- | --- | --- |
| 2.1.1 | Training/ instruire si asistenta acordata utilizatorilor | Furnizorul trebuie sa aiba posibilitatea sa puna la dispozitia beneficiarilor, la cererea ulterioara, un curs acreditat de catre Autoritatea Nationala pentru Calificari (ANC), recunoscut la nivel national de Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale si Ministerul Educatiei. Cursul va fi sustinut de traineri acreditati si va putea fi sustinut atat in mediul online, cat si in locatia beneficiarilor. Instruirea trebuie realizata in scopul de a familiariza beneficiarii cu functionalitatile hardware ale tablelor interactive, dar si a folosirii aplicatiilor software si modulelor suplimentare. Pentru a asigura acuratetea informatiilor transmise, cursul trebuie sustinut de furnizorul tablei interactive. |

Se solicita:

- Produsele vor fi noi, nefolosite si in afara statusului EOL marcat de producator.

- Garantie:

  - Tabla Interactiva - 36 luni

  - Videoproiector - 24 luni

  - Accesorii - 12 luni

- Disponibilitate 24/7 pentru deschiderea tichetelor tehnice.

- Ofertantul va face dovada personalului calificat pentru instalarea si configurarea sistemului.