Pachet Interactiv diagonala minim 257 cm in configuratie completa cu videoproiector proiectie ultra short-throw si accesorii

1. Echipamente si accesorii minim solicitate:

| 1.1 | Tabla interactiva – 1 bucata |
| --- | --- |
| Tip | Tabla interactiva trebuie sa permita utilizare atat tactila (deget), cat si cu marker-ul |
|  | Tehnologie utilizata: Multi-Touch – ce trebuie sa permita utilizarea tablei de pana la 10 utilizatori simultan (minim 6 in versiunea wireless) |
|  | Ofera utilizatorilor posibilitatea de a folosi simultan gesturi diferite: micsorare, marire, rotire, inclinare |
|  | Suport pentru aplicatii educationale ale oricaror alti producatori |
|  | Suprafata trebuie sa fie metalica, acoperita cu ceramica - proprietati anti-zgariere, anti-reflexie si anti-stralucire (optimizata pentru proiectie) |
|  | Suprafata tablei trebuie sa permita scriere cu marker tip whiteboard si sa fie usor de curatat cu orice solutie clasica |
|  | Software gratuit in limba romana, multidisciplinar, pentru a spori interactiunea si comunicarea dintre profesori si elevi |
|  | Trebuie sa ofere o viteza mare de procesare a comenzilor si rulare a continuturilor multimedia |
|  | Configurarea tablei interactive trebuie sa fie rapida, parcursa in doar cativa pasi |
|  | Trebuie sa dispuna de meniu secundar modular, accesibil sub forma unor meniuri laterale tip hot keys |
|  | Instrument 3D ce permite vizulizarea modelelor 3D, dar si deplasarea, rotirea si marirea/micsorarea modelelor |
|  | Suport integrat pentru adnotari tip e-ink – minim Microsoft Office Annotation Tools |
|  | Functie de calibrare automata, prin apasarea unui singur buton |
|  | Functie multi-color ce permite detectia automata a numarului si culorilor markerelor ridicate din Pen Tray |
|  | Instalare fara driver (pentru sistem de operare Windows 10) |
| Specificatii tehnice: Dimensiuni | Minim 2263 x 1243, grosime maxima 30 mm |
| Suprafata tabla | Ceramic-steel (E3) / Pre-painted Steel |
| Diagonala | Minim 257 cm |
| Puncte de contact | Minim 10 puncte - Deget/Marker Touch |
| Tehnologie | IR Cell Optical LED |
| Calibrare | 9 puncte |
| Rezolutie | Minim 32768 x 32768 |
| Precizie | Maxim 1 mm |
| Timp de raspuns | Maxim 5 ms (Deget/Marker) |
| Format | 16:9 |
| Reflexie lumina ambientala | Zero |
| Dimensiuni suprafata activa | Minim 2157 mm x 1135 mm |
| Diagonala suprafata activa | Minim 243 cm |
| Sisteme de operare compatibile | Windows XP/2003/Vista/7/8,8.1,10, Linux, Mac OS |
| Interfata | USB 2.0 (HID Compliant), 2.4 GHz Wireless |
| Suprafata scriere | Suporta Marker tip whiteboard, orice culoare |
| Garantie | 3 ani, integral, suport asigurat 24/7 |
| Certificari | CE, FCC, RoHS, ISO9001, ISO14001, ISO14021 |
| Accesorii incluse | Cablu USB 6 m (optional extensie 15 m), 2 markere tip stylus, 2 markere tip whiteboard, Accesorii pentru montaj pe perete, CD software educational in limba romana, Manual de utilizare software in limba romana, Manual de utilizare tabla in limba romana |
| Greutate bruta | Maxim 43 kg |
| Greutate neta | Maxim 28 kg |

| 1.2 | Videoproiector – 1 bucata |
| --- | --- |
| Specificatii tehnice: Sistem de proiecţie | 3LCD sau echivalent |
| Panou LCD | 0,59’’ D9 |
| Luminozitate culori/alba | Interval minim 3.500 – 2.900 Lumeni, in modul economic |
| Rezolutie | WXGA 2 |
| Raport de aspect | 16:10 |
| Raport contrast | Minimum 14.000 : 1 |
| Sursa de lumină | Lampa |
| Durata de viata lampa | Minimum 9.000 ore în modul economisire energie |
| Corecţie Keystone | Manual vertical/orizontal : ± 3° |
| Frecvenţă de generare a imaginii 2D pe verticală | 100 Hz - 120 Hz |
| Raport proiecţie | 0,28 - 0,37:1 |
| Zoom | Digital, Factor: 1 - 1,35 |
| Dimensiuni proiecţie | 60” – 100” |
| Numărul F al lentilei | 1,6 |
| Distanţă focală a lentilei | 3.7mm |
| Focus | Manual |
| Funcţiune Display USB | 3 în 1: fotografie / mouse / sunet |
| Conectivitate minimum | VGA in/out, 3x HDMI, Composite RCA, USB tip A, USB tip B, MHL, RS-232C, 3x Intrare stereo jack, Intrare microphone jack, Jack out, Interfata Ethernet (100 Base-TX / 10 Base-T) |
|  | Nu se accepta folosirea adaptoarelor audio-video pentru a nu dauna calitatii si integritatii semnalelor AV si control. |
| Securitate | Protecţie Kensington, Protecţie parolă, Orificiu pentru cablul de securitate, Blocare unitate LAN wireless, Securitate LAN wireless, Protecţie prin parolă |
| Caracteristici | Reglare automată luminozitate, Selecţie automată a intrării, Difuzor integrat minimum 16W, Logo personalizat utilizator, Pornire/oprire directă, Compatibil cu cameră documente, Funcţie partajare, Posibilitate de conectare în reţea LAN wireless |
| Consum de energie | Maximum 355 W (in modul normal) |
| Dimensiuni | Maximum 370‎ x 405 x 153 mm |
| Greutate | Maximum 6 kg |
| Nivel zgomot normal | Maximum 37 dB |
| Temperatura de functionare | 5°C - 40°C |
| Suport de perete inclus | Da |
| 1.3 | Licenta software interactiv in limba romana – 1 bucata |
| Tip | Software-ul interactiv trebuie sa fie de tip platforma educationala disponibila integral in limba romana, pentru a facilita interactiunea didactica intre profesor si elev |
|  | Disponibil integral in: limba romana, engleza, germana, maghiara, bulgara si alte limbi de circulatie internationala |
|  | Functii media disponibile: posibilitatea de a insera imagini, audio, flash, video, obiecte 3D ori browsere web. |
|  | Functii pentru desen minim solicitate: scris de mana, smart pen, creion, marker, laser, high lighter, diferite forme geometrice si forme geometrice in spatiu, radiera, functii de aranjare si formatare a textului. |
|  | Software-ul trebuie sa aiba functia Text-to-Speech |
|  | Functie pentru recunoasterea scrisului de mana si transformarea automata a acestuia in text editabil. |
|  | Functie e-ink de editare cu cerneala digitala inteligenta in aplicatii precum Microsoft Word, PowerPoint, Excel, PDF sau adnotari in timp real in Microsoft Explorer/Edge. |
|  | Software-ul interactiv trebuie sa aiba functia multi-user pentru scriere/desenare ce permite utilizarea tablei interactive de catre 2/4/6/10 elevi simultan, acestia putand sa scrie/deseneze/lucreze in acelasi timp folosind culori diferite. |
|  | Functie de recunoastere automata atat a pen-ului utilizat, a culorii si tipului de linie atribuit acestuia cat si functie de auto-split a ecranului in functie de numarul de utilizator (pana la 4 sectiuni simultan) |
|  | Trebuie sa existe posibilitate de integrare a software-ul cu sistem de vot pentru a folosi functia de votare |
|  | Posibilitate configurare tip de vot pentru functia de votare: acordare/restrictionare drept de vot, durata sesiune de vot, exportare rezultate |
|  | Trebuie sa existe o versiune mobila a software-ului interativ, o aplicatie de tip e-Note care sa ofere profesorului optiunea de editare in timp real |
|  | Licenta aferenta software-ului interactiv trebuie sa fie de tip perpetuu, cu acces nelimitat la toate versiunile ulterioare ale aplicatiei |
|  | Software-ul trebuie sa aiba functie de verificare automata a update-urilor |

2. Servicii optionale disponibile

| 2.1 | Tip serviciu disponibil | Caracteristici |
| --- | --- | --- |
| 2.1.1 | Training/ instruire si asistenta acordata utilizatorilor | Furnizorul trebuie sa aiba posibilitatea sa puna la dispozitia beneficiarilor, la cererea ulterioara, un curs acreditat de catre Autoritatea Nationala pentru Calificari (ANC), recunoscut la nivel national de Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale si Ministerul Educatiei. Cursul va fi sustinut de traineri acreditati si va putea fi sustinut atat in mediul online, cat si in locatia beneficiarilor. Instruirea trebuie realizata in scopul de a familiariza beneficiarii cu functionalitatile hardware ale tablelor interactive, dar si a folosirii aplicatiilor software si modulelor suplimentare. Pentru a asigura acuratetea informatiilor transmise, cursul trebuie sustinut de furnizorul tablei interactive. |

Se solicita:

- Produsele vor fi noi, nefolosite si in afara statusului EOL marcat de producator.

- Garantie:

  - Tabla Interactiva - 36 luni

  - Videoproiector - 24 luni

  - Accesorii - 12 luni

- Disponibilitate 24/7 pentru deschiderea tichetelor tehnice.

- Ofertantul va face dovada personalului calificat pentru instalarea si configurarea sistemului.