Tabla interactiva - 95"

Software Limba Romana inclus, Multi-touch 10 puncte, Multi-user, Pen Tray Interactiv

1. Echipamente si accesorii minim solicitate:

| 1.1 | Tabla interactiva – 95” |
| --- | --- |
| Descriere | Tabla interactiva permite utilizare atat tactila (deget), cat si cu marker-ul special |
|  | Tehnologie utilizata: Multi-Touch – ce permite utilizarea tablei de pana la 10 utilizatori simultan |
|  | Ofera utilizatorilor posibilitatea de a folosi simultan gesturi diferite: micsorare, marire, rotire, inclinare |
|  | Suport pentru aplicatii educationale ale oricaror alti producatori |
|  | Suprafata metalica - proprietati anti-zgariere, anti-reflexie si anti-stralucire (optimizata pentru proiectie) |
|  | Suprafata tablei permite scriere cu marker tip whiteboard |
|  | Software gratuit in limba romana, multidisciplinar, pentru a spori interactiunea si comunicarea dintre profesori si elevi |
|  | Meniu lateral tip hot keys |
|  | Functie multi-color ce permite detectia automata a numarului si culorilor markerelor ridicate din Pen Tray |
| Specificatii tehnice: |
| Dimensiuni totale | 2070 x 1250 mm |
| Tip suprafata tabla | Pre-painted Steel |
| Diagonala | 95” / 242 cm |
| Puncte de contact | 10 puncte - Deget/Marker Touch |
| Tehnologie | IR Cell Optical LED |
| Calibrare | 9 puncte |
| Rezolutie | 32768 x 32768 |
| Precizie | ± 1 mm |
| Format | 16:10 |
| Dimensiuni suprafata activa | 2021 mm x 1196 mm |
| Diagonala suprafata activa | 226 cm |
| Sisteme de operare compatibile | Windows XP/2003/Vista/7/8,8.1,10, Linux, Mac OS |
| Conectivitate | USB 2.0 (HID Compliant) |
| Suprafata scriere | Suporta Marker tip whiteboard, orice culoare |
| Greutate neta | 17 kg |
| Certificari | CE, FCC, RoHS |
| Accesorii incluse | Cablu USB 6 m, 2 markere tip stylus, accesorii pentru montaj pe perete, CD software educational in limba romana, manual de utilizare |
| 1.2 | Software interactiv in limba romana |
| Descriere | Software-ul interactiv de tip platforma educationala disponibila in limba romana, pentru a facilita interactiunea didactica intre profesor si elev |
|  | Licenta aferenta software-ului interactiv este de tip perpetuu, cu acces nelimitat la toate versiunile ulterioare ale aplicatiei, software-ul are functie de verificare automata a update-urilor |
|  | Functii media disponibile: posibilitatea de a insera imagini, audio, flash, video, browsere web. |
|  | Functii: scris de mana, smart pen, creion, marker, laser, high lighter, diferite forme geometrice si forme geometrice in spatiu, radiera, functii de aranjare si formatare a textului. |
|  | Functie pentru recunoasterea scrisului de mana si transformarea automata a acestuia in text editabil. |
|  | Functie e-ink de editare cu cerneala digitala inteligenta in aplicatii precum Microsoft Word, PowerPoint, Excel, PDF sau adnotari in timp real in Microsoft Explorer/Edge. |
|  | Software-ul interactiv cu functie multi-user pentru scriere/desenare ce permite utilizarea simultana a tablei interactive de catre mai multi utilizatori |

2. Accesorii

| 2.1 | Accesoriu | Caracteristici |
| --- | --- | --- |
| 2.1.1 | Pen tray interactiv | Sistemul interactiv pen tray cu 4 markere, de culori diferite si radiera, permite selectarea automata a unei culori de scriere sau a radierei fara alte apasari de butoane sau meniuri. Sistemul detecteaza automat culoarea aleasa si va ajusta interfata software pentru a facilita operarea. Designul pen tray-ului interactiv faciliteaza instalarea in modul corp comun cu tabla interactiva. |

2. Servicii optionale disponibile

| 2.1 | Tip serviciu disponibil | Caracteristici |
| --- | --- | --- |
| 2.1.1 | Training/ instruire si asistenta acordata utilizatorilor | Furnizorul trebuie sa aiba posibilitatea sa puna la dispozitia beneficiarilor, la cererea ulterioara, un curs acreditat de catre Autoritatea Nationala pentru Calificari (ANC), recunoscut la nivel national de Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale si Ministerul Educatiei. Cursul va fi sustinut de traineri acreditati si va putea fi sustinut atat in mediul online, cat si in locatia beneficiarilor. Instruirea trebuie realizata in scopul de a familiariza beneficiarii cu functionalitatile hardware ale tablelor interactive, dar si a folosirii aplicatiilor software si modulelor suplimentare. Pentru a asigura acuratetea informatiilor transmise, cursul trebuie sustinut de furnizorul tablei interactive. |

Se solicita:

- Produsele vor fi noi, nefolosite si in afara statusului EOL marcat de producator.

- Garantia intregului sistem: 36 luni.

- Disponibilitate 24/7 pentru deschiderea tichetelor tehnice.

- Ofertantul va face dovada personalului calificat pentru instalarea si configurarea sistemului.