Display interactiv – 65’’

1. Echipamente si accesorii minim solicitate:

| 1.1 | Ecran interactiv 65’’ |
| --- | --- |
| Specificatii tehnice: |  |
| Ecran: Diagonala | Minimum 65 inch |
| Rezolutie | Minimum 3840 x 2160 |
| Suprafata activa | Minimum 1428.4 x 803.5 (64.53”) |
| Tehnologie | Led IIFPD |
| Design | Ultra-subtire |
| Sticla securizata | 4mm |
| Raport aspect | 16:9 |
| Unghi de vizualizare | 178° |
| Luminozitate | Minimum 450 cd/m2 |
| Contrast | Minimum 5000:1 |
| Numar culori | Minimum 10 Bit (1.07 B) |
| Rezolutii suportate | Minimum 1024x768/1280x720/1280x960/1280x1024/1360x768/1440x900/1600x1200/1920x1080/3840x2160 |
| Timp de raspuns | <8 ms |
| Functionalitati tactile: Temperatura de lucru | 0°c – 40°c |
| Mod de scriere | Deget sau stilou |
| Puncte de atingere | Minimum 20 puncte |
| Acuratete | <1 mm |
| Tehnologie touch | IR Technology ZeroAirGap |
| Rezolutie la pozitionare | 4096x4096/16384x16384/32768x32768 |
| Timp de raspuns | <8 ms |
| Viteza cursor | >180 dot/Sec |
| Port de comunicare | USB |
| Conectivitate minima Intrari in spate: Intrari in fata: Iesiri in spate: | 2 x HDMI, 1 x VGA+AUDIO, 1 x DP, 1 xMIC ,1xUSB 3.0 , 1xTouch-USB ,1xRS232, 1xTF ,1xVGA , 1xRJ45 , 1xOPS Port , 1xUSB2.0 , 1xYPBPR, 1xAV 1 x HDMI, 1xUSB-C , 3xUSB 3.0 , 1xTouch-USB 1 x HDMI 2.0 , 1xEarphone , 1xRJ45 , 1xAV , 1xCoaxial. |
| General: Greutate neta: Greutate bruta: Dimensiuni pachet: Dimensiuni aparat: Durata de viata: | Maxim 35 Kg Maxim 47 Kg Maxim 1650 x 1080 x 240mm Maxim 1470x915x95 mm Minim 50.000 ore |
| Consum: Standby: Consum evaluat: Plaja voltaj: | <0.5 W Maxim 140 W AC (100-240) V-50/60Hz |
| Capabilitati: System: GPU: CPU: RAM: Flash: | Android 11.0 Mali G52 sau echivalent A55*4@1.9G sau echivalent Minim 4GB Minim 32GB EMMC |
| Sunet: | Minim 2x15W |
| Compatibilitate: | Windows, Mac OS, Linux |
| Accesorii minim incluse | Suport de perete, cablu HDMI, cablu de incarcare,2 penuri , cablu USB touch , telecomanda. |
| Garantie | Minim 2 ani |
| Aplicatie Software educationala cu minim urmatoarele functionalitati: | -Permite profesorilor realizarea de lectii interactive, gratuit, licenta perpetua pe viata -Permite realizarea de adnotari, scriere si desen atat pe interfata de tip whiteboard, cat si pe fisiere externe de tip PDF. -Librarie de resurse educationale care permite inserarea de resurse din domenii precum: chimie, geografie, matematica (resurse 3D, instrumente specific, , informatica, muzica, sport, etc -Permite realizarea de captura de ecran si inregistrari cu scopul accesarii ulterioare -Modul de cautare web integrat care permite accesarea si setarea de pagini predefinite pentru un acces faci la resurse de pe internet, direct in lectia creata -Permite comutarea in modul “arata desktop” fara a fi necesara inchiderea aplicatiei software -Pentru o mai buna vizibilitate, trebuie sa permite modul de vizualizare de tip “fullscreen” -Functie recunoastere forme geometrice si transpunerea desenelor realizate de utilizator in forme corecte -Functie de selectie in scopul evidentierii unui segment de continut afisat pentru o mai buna vizualizare de catre toti utilizatorii -Scurtatura functie de stergere pagina direct pe pagina de lucru, in scopul accesarii facile cu posibilitatea de accesare a paginilor sterse din meniu dedicate “listare pagini” -Posibilitati multiple pentru functie scriere pentru o mai buna evidentiere a continutului adnotat: scriere curenta, evidentiere culoare, functie dublare prin efect de umbra, posibilitate evidentiere prin efecte precum: curcubeu, spirala colorata, efect forme geometrice -Scurtatura care sa permita inserarea de aplicatii/programe in lista de utilizare care sa permita accesul utilizatorilor intr-un mod facil si rapid la alte resurse fara a fi nevoie inchiderea aplicatiei educationale: de exemplu posibilitate deschidere aplicatie videoconferinta Zoom, motoare de cautare, acrobat reader, etc -Posibilitate selectie continut cu marcare individuala a fiecarui element din selectie si posibilitate de a roti, mari, micsora, muta continutul cu scopul de a oferi interactivitate lectiilor/continutului afisat -Functie de: duplicare, stergere, blocare, clonare infinita prin simpla atingere a elementului initial, inserare link web pe elemente, adaugare la favorite, adaugare in toate paginile. ordonare elemente in pagina de lucru, inserare animatii. -Personalizare meniu interfata principala -Posibilitate creare conferinta cu pana la 49 utilizatori -Acces gratuit pe viata, pentru a oferi compatibilitate cu sistemul hardware, aplicatia trebuie sa fie dezvoltata de acelasi furnizor cu display-ul interactiv. |
| Aplicatie software organizare clasa si activitati care sa permita minim urmatoarele: | -Accesarea si conectarea profesorilor de pe aplicatie Android si Windows -Inregistrarea utilizatorilor -Accesare whiteboard, realizare teste, sondaje -Partajare ecran -Accesare fisiere din surse externe -Selectie afisare ecranelor conectate, in functie de necesitatea afisarii -Monitorizare activitate echipamente conectate -Acces gratuit pe viata, pentru a oferi compatibilitate cu sistemul hardware, aplicatia trebuie sa fie dezvoltata de acelasi furnizor cu display-ul interactiv. |
| Aplicatie notite: | -Permite integrarea cu Android -Realizarea de notite, schite, adnotari si partajarea acestora intr-un mod faci prin intermediul unui cod QR sau prin E-mail. -Multiple functii de scriere si evidentiere continut -Acces gratuit, pe viata, pentru a oferi compatibilitate cu sistemul hardware, aplicatia trebuie sa fie dezvoltata de acelasi furnizor cu display-ul interactiv. |