Display interactiv – 65’’, 2 pixuri, sunet 2.1, Anti-Glare

1. Echipamente si accesorii minim solicitate:

| 1.1 | Ecran interactiv 65” |
| --- | --- |
| Specificatii tehnice: |  |
| Ecran: Diagonala | Minimum 65 inch |
| Rezolutie | Minimum 3840 x 2160 |
| Rama | Aluminiu sablat negru |
| Refresh | Minimum 60 Hz |
| Tip panel | Ultra HD LED - IPS |
| Tehnologie | Anti-Glare Tehnologie Nano |
| Sticla securizata | Minimum 4 mm (Mohs 7) |
| Raport aspect | 16:9 |
| Luminozitate | Minimum 400 cd/m2 |
| Contrast | Minimum 1200:1 |
| Numar culori | Minimum 10 Bit (1.07 B) |
| Unghi de vizualizare | Minimum 178 grade |
| Slot OPS | Da |
| Durata de viata | Minimum 50.000 ore |
| Functionalitati tactile: Tehnologie ecran tactil | Tehnologie ProWrite sau echivalent |
| Timp raspuns | Maximum 6 ms |
| Puncte de atingere | Minimum 20 puncte scriere si 40 puncte de atingere |
| Precizie la atingere | 1 mm |
| Auto Calibrare | Da |
| Rezistenta la soare | Da |
| Compatibilitate Windows Ink | Da |
| Software interactiv educational inclus | Da |
| Posibilitate partajare ecran | Da |
| Integrare nativa in solutiile de videoconferinta sau invatamant la distanta | Da |
| Magazin oficial de aplicatii | Da |
| Browser integrat | Da |
| Sisteme de operare suportate | Windows 8.1, 10, 11/Mac OS X/Linux /Android |
| Cititor NFC | Da |
| Senzor lumina | Da |
| Senzor de miscare | Minim 2, tip PIR |
| Posibilitate blocare ecran | Da, cu PIN |
| Modul gestionare centralizata display-uri | Da |
| Modul adnotari accesibil din interfata principala care permite realizarea de notite pe orice site, aplicatie sau document afisat. | Da |
| Partajare dispozitive prin aplicatie disponibila in magazin aplicatii. | Da, minim 10 dispozitive partajate simultan |
| Mod scriere: Numar de stilouri | Minimum 2 |
| Functie de scriere in mai multe culori si grosimi | Da |
| Software interactiv de creare de continut | Aplicatia software trebuie sa fie accesibila, prin logarea utilizatorului, cel putin din motor de cautare si aplicatie dedicata instalata. Trebuie sa permita utilizatorilor accesul prin logare, in urma realizarii unui cont individual. Contul trebuie sa ofere acces intr-o comunitate online in care se poate partaja continutul lucrat si alte resurse importante pentru realizarea continutului interactiv. Trebuie sa ofere posibilitatea importarii unor fisiere cel putin formatele: Fisiere (.pdf, .doc, .docs, .xls, .ppt, .odt, .ds, .txt, .rtf), imagini (.png, .jpg, .gif, .swf, .svg, .ai, .eps, .psd), sunete (.mp3, .wav, .flac, .m4a, .ogg, .oga, .opus), arhive (.zip, .tar, .gz, .bz2 , tgz, .rar). Trebuie sa afiseze utilizatorilor notificari in timpul sesiunii de lucru prin care sa ii atentioneze in cazul unor actiuni incorecte realizate in aplicatie. Notificarile vor fi afisate pentru timp limitat pe ecran, acestea reprezentand un feedback in timp real cu scopul de a corecta actiunea, de asemenea, notificarile trebuie sa fie de culori diferite, in scopul identificarii erorii (de ex. Rosu – actiunea imposibila). Ofera posibilitatea de inregistrare a sesiunii de lucru, de a accesa functia de pauza si posibilitatea de a salva si a trimite inregistrarea video. Software-ul trebuie sa contina aplicatie dedicata pentru realizarea de quiz-uri si sa ofere posibilitatea si utilizatorilor aflati in alte locatii sa acceseze si sa interactioneze cu continutul afisat prin sistem de votare. Functia care acceseaza modul de creare de quiz-uri, in tab diferit, permite completarea unui titlu, adaugarea de intrebari prin buton dedicat, setarea de limita temporala pentru ca participantii sa raspunda la o intrebare sau la intreg setul de intrebari, posibilitatea de afisare a raspunsurilor intr-un mod centralizat. Posibilitatea de a accesa fisiere salvate InCloud, cel putin: OneDrive, Dropbox si Google Drive. Software-ul trebuie sa aiba integrata o librarie de resurse cel putin din urmatoarele categorii: modele 3D (geografie, istorie, natura, chimie, inginerie), poze, sunete (numere, animale domestice, litere, sunete umane, instrumente muzicale, moduri de transport), posibilitatea de a insera sunete prin butonul de import prin tragerea acestora in suprafata de lucru (cel putin formate de tip mp3 si waw). Sunetele importate trebuie sa poata fi accesate, ulterior, din meniul principal, fundaluri de lucru, peste 200 de instrumente de interactivitate, imagini (cu posibilitatea ca acestea sa fie inserate direct de pe internet), video-uri (posibilitatea de a acesa youtube direct din foaia de lucru). Trebuie sa aiba integrata aplicatie de conectare a utilizatorilor fie prin accesare browsere, fie prin aplicatie care se poate downloada din magazinele de aplicatii existente. Aplicatia trebuie sa permita accesul in urma introducerii unui cod de acces. Aplicatia trebuie sa permita realizarea de sesiuni de vot cu multiple optiuni de votare, centralizarea raspunsurilor, sa fie marcate sesiunile active si membrii logati. De asemenea, sa permita utilizatorilor logati sa partajeze ecranul device-ului folosit. Posibilitatea de a realiza captura de ecran in versiunea web a aplicatiei software. Posibilitatea de a invita alti utilizatori sa lucreze in sesiunea de lucru si de a personaliza mesajul, prin e-mail. Modificarile realizate sunt vizualizate in timp real, functiile si obiectele pe care se lucreaza fiind blocate pentru ceilalti utilizatori. |
| Sistem management dispozitive | Trebuie sa permita gestionarea display-urilor dintr-o singura locatie. Trebuie sa permita cel putin realizarea de schimbari in setarile display-urilor, instalare de aplicatii, anunturi update-uri disponibile, creare de grupuri, schimbarea de setari audio si video, schimbarea imaginilor de fundal. Accesul in sistemul de management este oferit pe baza unui cont de administrator. Trebuie sa permita adaugarea de display-uri folosind SN, realizarea de grupuri in functie de criterii diferite, modificari in grup, gestionarea aplicatiilor de partajare continut (cel putin aplicatiile AirPlay, Miracast, Chromcast dar si aplicatiile preinstalate care au aceasta functie). Ajustarea setarilor pentru NFC. Panoul de control permite adaugarea de descrieri si locatie pentru grupurile create. Trebuie sa permita modificarea setarilor audio-video (volum, luminozitate, contrast). Trebuie sa permita schimbarea imaginii de fundal de pe ecranul principal. |
| Instalare de aplicatii | Prin intemediul unui magazin de aplicatii preinstalat care asigura utilizatorul ca aplicatiile sunt optimizate pentru display. Pentru siguranta ca aplicatiile downloadate sunt compatibile cu display-ul, magazinul de aplicatii trebuie sa fie dezvoltat de producatorului ecranului interactiv (toate aplicatiile care se pot instala fiind verificate, in prealabil, de producator). |
| Aplicatii de partajare continut | Trebuie sa permita partajarea de continut de pe device-uri diferite, prin aplicatii care sa permita partajare cel putin din Windows, Chrome, MacOS, iOS. |
| Browser integrat | Aplicatie preinstalata dezvoltata de producatorul ecranului interactiv. Permite accesarea de pagini web si salvarea acestora pe ecranul principal sub forma unor aplicatii care se pot accesa din meniul principal. |
| Functie whiteboard | Prezenta in cel putin doua moduri de lucru: mod de lucru de tip adnotari si mod de lucru de tip whiteboard cu meniu dedicat. Posibilitatea de a realiza adnotari peste orice tip de document, inclusiv pagini web, prin accesarea unui buton prezent in meniul principal, meniu flotant. Permite inserarea de imagini, forme, scrierea si desenarea in culori diferite, multitouch. Modul de lucru adnotari peste orice suprafata, permite partajarea continutului realizat prin scanarea codului QR sau prin intermendiul unei platforme de tip e-mail. Permite realizarea de captura de ecran, acestea fiind transpuse in mod automat in foaia de lucru, unde se pot realiza editari. |
| Sunet: Difuzoare integrate Numar microfoane | Minimum 95W 2.1 Dolby Audio soundbar Da, minimum 2x 15W (8 Ω) Subwoofer 1 x 15 (8 Ω) Minimum 6 |
| Conectivitate: minimum porturi | Panou principal 1 x Iesire HDMI 2.0 (3840x2160@60Hz) 1 x HDMI 2.0 (CEC, ARC & HDCP2.2) 1 x HDMI 2.0 (CEC, HDCP 2.2) 1 x DisplayPort 1.2 1x USB C 1 x VGA (1920x1080@60Hz) 1 x Intrare AV (CVBS)(567i) - (3,5 mm Mini-Jack) 1 x Intrare Audio (VGA) – (3,5 mm Mini-Jack) 1 x Casti (3,5 mm Mini–Jack) 1 x Iesire Audio Analogica – 2 x RCA (L+R) 1 x Iesire Audio Digitala SPDIF (TOSLink) 1 x Control RS232 4 x USB B Touch (USB 3.1) 1 x USB 2.0 (control lift) 3 x USB 3.1 1 x Intrare LAN (RJ45, 1000 Mbit/s) 1 x Iesire LAN (RJ45, 1000 Mbit/s) Modul WiFi Standard Standard WiFi: 802.11ax – WiFi 6 Versiune Bluetooth: 5.0 1 x Slot Mini SD card Slot Modul PC 80-pins OPS slot Panou frontal - 1x USB-C - 1x HDMI 2.0 (CEC, HDCP 2.2) 1 x USB B Touch (USB 3.1) - 2 x USB 3.1 |
|  | Nu se accepta folosirea adaptoarelor audio-video pentru a nu dauna calitatii si integritatii semnalelor AV si control. |
| Player intern: Versiune | Minimum Android 9.0 |
| Stocare | Minimum 32GB |
| Memorie | Minimum 4GB |
| Actualizare software | Minim 5 ani Wireless OTA |
| Generalitati: Dimensiunile ecranului | Maximum 1512 x 935 x 90 mm |
| Standard VESA | 600 x 400 mm |
| Greutate neta | Maximum 50 kg |
| Consum energie | Maximum 95 W |
| Temperatura de operare | 0 °C – 38 °C |
| Garantie | Minimum 5 ani |
| Training/ instruire si asistenta acordata utilizatorilor | Furnizorul trebuie sa aiba posibilitatea sa puna la dispozitia beneficiarilor, la cererea ulterioara, un curs acreditat de catre Autoritatea Nationala pentru Calificari (ANC), recunoscut la nivel national de Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale si Ministerul Educatiei. Cursul va fi sustinut de traineri acreditati si va putea fi sustinut atat in mediul online, cat si in locatia beneficiarilor. Instruirea trebuie realizata in scopul de a familiariza beneficiarii cu functionalitatile hardware ale display-urilor, dar si a folosirii aplicatiilor software si modulelor suplimentare. Pentru a asigura acuratetea informatiilor transmise, cursul trebuie sustinut de furnizorul display-ului interactiv. |