Display interactiv – 75’’, 2 pixuri, sunet 2.0, Anti-Glare

1. Echipamente si accesorii minim solicitate:

| 1.1 | Ecran interactiv – 1 bucata |
| --- | --- |
| Specificatii tehnice: |  |
| Ecran: Diagonala | Minimum 75 inch |
| Rezolutie | Minimum 3840 x 2160 |
| Rama | Aluminiu sablat negru |
| Refresh | Minimum 60 Hz |
| Tip panel | Ultra HD LED - IPS |
| Tehnologie | Anti-Glare, fara spatiu intre panel si sticla |
| Sticla securizata | Mohs 7 |
| Raport aspect | 16:9 |
| Luminozitate | Minimum 450 cd/m2 |
| Contrast | Minimum 1200:1 |
| Numar culori | Minimum 1.07 B |
| Unghi de vizualizare | Minimum 178 |
| Slot OPS | Da |
| Durata de viata | Minimum 50.000 ore |
| Functionalitati tactile: Tehnologie ecran tactil | ProWrite Technology sau echivalent |
| Puncte de atingere | Minimum 20 puncte scriere si 40 puncte de atingere |
| Timpul de raspuns | < 10 ms |
| Precizie tactile | 1 mm |
| Auto Calibrare | Da |
| Rezistenta la soare | Da |
| Software interactiv educational inclus | Da |
| Posibilitate partajare ecran | Da |
| Magazin oficial de aplicatii | Da |
| Browser integrat | Da |
| Sisteme de operare suportate | Windows 8.1/10/11, Mac OS X/Linux/Android |
| Mod scriere: Numar de stilouri | Minimum 2; functie de scriere in 2 culori si grosimi |
| Sunet: Difuzoare integrate | Minimum 2.1 Stereo soundbar Da, minimum 2x 20W (6 Ω) Total putere amplificata: 95W |
| Software interactiv de creare de continut | Aplicatia software trebuie sa fie accesibila, prin logarea utilizatorului, cel putin din motor de cautare si aplicatie dedicata instalata. Trebuie sa permita utilizatorilor accesul prin logare, in urma realizarii unui cont individual. Contul trebuie sa ofere acces intr-o comunitate online in care se poate partaja continutul lucrat si alte resurse importante pentru realizarea continutului interactiv. Trebuie sa ofere posibilitatea importarii unor fisiere cel putin formatele: Fisiere (.pdf, .doc, .docs, .xls, .ppt, .odt, .ds, .txt, .rtf), imagini (.png, .jpg, .gif, .swf, .svg, .ai, .eps, .psd), sunete (.mp3, .wav, .flac, .m4a, .ogg, .oga, .opus), arhive (.zip, .tar, .gz, .bz2 , tgz, .rar). Trebuie sa afiseze utilizatorilor notificari in timpul sesiunii de lucru prin care sa ii atentioneze in cazul unor actiuni incorecte realizate in aplicatie. Notificarile vor fi afisate pentru timp limitat pe ecran, acestea reprezentand un feedback in timp real cu scopul de a corecta actiunea, de asemenea, notificarile trebuie sa fie de culori diferite, in scopul identificarii erorii (de ex. Rosu – actiunea imposibila). Ofera posibilitatea de inregistrare a sesiunii de lucru, de a accesa functia de pauza si posibilitatea de a salva si a trimite inregistrarea video. Software-ul trebuie sa contina aplicatie dedicata pentru realizarea de quiz-uri si sa ofere posibilitatea si utilizatorilor aflati in alte locatii sa acceseze si sa interactioneze cu continutul afisat prin sistem de votare. Functia care acceseaza modul de creare de quiz-uri, in tab diferit, permite completarea unui titlu, adaugarea de intrebari prin buton dedicat, setarea de limita temporala pentru ca participantii sa raspunda la o intrebare sau la intreg setul de intrebari, posibilitatea de afisare a raspunsurilor intr-un mod centralizat. Posibilitatea de a accesa fisiere salvate InCloud, cel putin: OneDrive, Dropbox si Google Drive. Software-ul trebuie sa aiba integrata o librarie de resurse cel putin din urmatoarele categorii: modele 3D (geografie, istorie, natura, chimie, inginerie), poze, sunete (numere, animale domestice, litere, sunete umane, instrumente muzicale, moduri de transport), posibilitatea de a insera sunete prin butonul de import prin tragerea acestora in suprafata de lucru (cel putin formate de tip mp3 si waw). Sunetele importate trebuie sa poata fi accesate, ulterior, din meniul principal, fundaluri de lucru, peste 200 de instrumente de interactivitate, imagini (cu posibilitatea ca acestea sa fie inserate direct de pe internet), video-uri (posibilitatea de a acesa youtube direct din foaia de lucru). Trebuie sa aiba integrata aplicatie de conectare a utilizatorilor fie prin accesare browsere, fie prin aplicatie care se poate downloada din magazinele de aplicatii existente. Aplicatia trebuie sa permita accesul in urma introducerii unui cod de acces. Aplicatia trebuie sa permita realizarea de sesiuni de vot cu multiple optiuni de votare, centralizarea raspunsurilor, sa fie marcate sesiunile active si membrii logati. De asemenea, sa permita utilizatorilor logati sa partajeze ecranul device-ului folosit. Posibilitatea de a realiza captura de ecran in versiunea web a aplicatiei software. Posibilitatea de a invita alti utilizatori sa lucreze in sesiunea de lucru si de a personaliza mesajul, prin e-mail. Modificarile realizate sunt vizualizate in timp real, functiile si obiectele pe care se lucreaza fiind blocate pentru ceilalti utilizatori. |
| Sistem management dispozitive | Trebuie sa permita gestionarea display-urilor dintr-o singura locatie. Trebuie sa permita cel putin realizarea de schimbari in setarile display-urilor, instalare de aplicatii, anunturi update-uri disponibile, creare de grupuri, schimbarea de setari audio si video, schimbarea imaginilor de fundal. Accesul in sistemul de management este oferit pe baza unui cont de administrator. Trebuie sa permita adaugarea de display-uri folosind SN, realizarea de grupuri in functie de criterii diferite, modificari in grup, gestionarea aplicatiilor de partajare continut (cel putin aplicatiile AirPlay, Miracast, Chromcast dar si aplicatiile preinstalate care au aceasta functie). Ajustarea setarilor pentru NFC. Panoul de control permite adaugarea de descrieri si locatie pentru grupurile create. Trebuie sa permita modificarea setarilor audio-video (volum, luminozitate, contrast). Trebuie sa permita schimbarea imaginii de fundal de pe ecranul principal. |
| Aplicatii de partajare continut | Trebuie sa permita partajarea de continut de pe device-uri diferite, prin aplicatii care sa permita partajare cel putin din Windows, Chrome, MacOS, iOS. |
| Browser integrat | Aplicatie preinstalata dezvoltata de producatorul ecranului interactiv. Permite accesarea de pagini web si salvarea acestora pe ecranul principal sub forma unor aplicatii care se pot accesa din meniul principal. |
| Functie whiteboard | Prezenta in cel putin doua moduri de lucru: mod de lucru de tip adnotari si mod de lucru de tip whiteboard cu meniu dedicat. Posibilitatea de a realiza adnotari peste orice tip de document, inclusiv pagini web, prin accesarea unui buton prezent in meniul principal, meniu flotant. Permite inserarea de imagini, forme, scrierea si desenarea in culori diferite, multitouch. Modul de lucru adnotari peste orice suprafata, permite partajarea continutului realizat prin scanarea codului QR sau prin intermendiul unei platforme de tip e-mail. Permite realizarea de capturi de ecran, acestea fiind transpuse in mod automat in foaia de lucru, unde se pot realiza editari. |
| Conectivitate: minimum porturi | Panou spate minimum: 1 x HDMI-Uit 2.1 (4K@120Hz&8K@60Hz) 1 x HDMI 2.1 (CEC, ARC, HDCP 2.3) 2 x HDMI (CEC, HDCP 2.2) 1 x USB-C (65W power, USB, Video, Audio, Touch, LAN) 1 x VGA (1920x1080@60 Hz) 1 x Intrare AV (CVBS) (567i) – (3,5 mm Mini-Jack) 1 x Intrare Audio (VGA) (3,5 mm Mini-Jack) 1 x Intrare Casti (3,5 mm Mini-Jack) 2 x Iesire Analog Audio (RCA mama L+R) 1 x Iesire audio digtal SPDIF (TOSLink optic) 1 x RS232 (DB9 tata) 1 x IP232 (Ja, LAN) 2 x USB-B-Touch (3.0) 1 x USB 2.0 3 x USB-A 3.2 1 x Intrare LAN (RJ45, 1000 Mbit/s) 1 x Iesire LAN (RJ45, 1000 Mbit/s) Modul WIFI integrat (standard: 802.11ax-Wi-Fi 6) Bluetooth: 5.0 1 x Cititor Card Mini SD Modul PC (slot 80 pini) Panou frontal minimum: 1 x USB-C (15W, USB, Video, Audio, Touch) 1 x HDMI 2.1 (CEC, HDCP2.2) 1 x USB-B Touch (USB 3.0) 2 x USB-A 3.2 |
| Player intern: Versiune | Minimum Android 11 |
| Stocare | Minimum 32GB (cu posibilitate extindere cu SD card) |
| Memorie | Minimum 6GB |
| Actualizare software | Wireless OTA |
| Generalitati: Dimensiunile ecranului | Maximum 1723x88x1041 mm |
| Standard VESA | 800x600 mm |
| Greutate neta | Maximum 50,3 kg |
| Consum energie | Maximum 146,4 W |
| Temperatura de operare | 0 °C – 38 °C |
| Garantie | Minimum 5 ani |
| Training/ instruire si asistenta acordata utilizatorilor | Furnizorul trebuie sa aiba posibilitatea sa puna la dispozitia beneficiarilor, la cererea ulterioara, un training sustinut de trainer certificate de Ministerul Educatiei. Instruirea trebuie realizata in scopul de a familiariza beneficiarii cu functionalitatile hardware ale display-urilor, dar si a folosirii aplicatiilor software si modulelor suplimentare. Pentru a asigura acuratetea informatiilor transmise, cursul trebuie sustinut de furnizorul display-ului interactiv. |